## Slide 1
NSTC PROPOSAL
01
個人化聯邦學習
智慧坐墊
以低解析度壓力感測改善跨使用者
坐姿辨識之研究
壓力熱圖 × 個人化 AI
AI
資料不出門，模型共同進步
RESEARCH FOCUS / PRESSURE SENSING × PERSONALIZED FEDERATED LEARNING

## Slide 2
RESEARCH GAP
02
不同使用者，讓通用模型容易誤判
同一種坐姿可能因體型、重量與坐姿習慣不同，呈現完全不同的壓力分布。
同一坐姿
不同壓力熱圖
使用者 1
使用者 2
使用者 3
非 IID
− □ ×
!
問題一：跨使用者資料分布不同
單一通用模型可能偏向資料量較多或特定體型的使用者。
− □ ×
🔒
問題二：集中蒐集原始資料有疑慮
壓力熱圖與使用時間屬個人行為資料，不宜不必要地集中保存。
− □ ×
?
研究問題
個人化聯邦學習能否兼顧跨使用者辨識效果與資料最小化？
研究目標：在原始壓力資料不上雲的前提下，提升不同使用者的坐姿分類表現。
核心挑戰：非獨立同分布（Non-IID）資料下的跨使用者泛化能力

## Slide 3
DATASET
03
以低解析度壓力熱圖建立坐姿資料集
16 個 FSR 感測點將受力分布轉為 4×4 矩陣，作為模型輸入。
16 點 FSR 配置
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
背部
前側／大腿
− □ ×
▦
資料擷取
FSR 壓力值
→ ESP32
→ 4×4 壓力熱圖
− □ ×
#
人工標籤
端正、前傾
左偏、右偏
翹左腳、翹右腳
資料蒐集原則：每位受試者均涵蓋六類姿勢；訓練與測試必須依「使用者」切分，避免同一人資料同時出現在兩端。
資料品質重點：標籤一致性、受試者多樣性、跨使用者切分

## Slide 4
METHOD
04
比較四種訓練策略，定位個人化聯邦學習的價值
不是只做出模型，而是以一致資料與指標比較不同學習架構。
− □ ×
集中式模型
所有資料集中訓練
作為效能上限
− □ ×
Local-only
每位使用者只用
自己的資料訓練
− □ ×
FedAvg
各端本地訓練
伺服器平均聚合
− □ ×
★
個人化聯邦學習
FedAvg 後本地微調
本研究核心
核心方法
研究假設 H1：個人化聯邦學習的 Macro F1-score 優於單一通用模型，且降低使用者間表現落差。
比較設計讓「是否有效」能被量化回答，而不是只展示系統功能

## Slide 5
FEDERATED LEARNING
05
資料留在本地端，模型更新才參與協作
以聯邦平均與本地微調建立共享知識與個人適應能力。
FedAvg
聚合伺服器
− □ ×
① 下發模型
伺服器提供初始
全域模型給各端
− □ ×
④ 模型更新
更新後的模型
回到各個裝置
− □ ×
② 本地訓練
原始壓力資料
只在本地端使用
− □ ×
③ 上傳參數
僅上傳模型權重
或更新量
隱私界線：降低原始資料集中蒐集風險；不宣稱聯邦學習等於絕對安全。
Edge AI + Federation：讓感測資料本地化，讓模型知識可協作

## Slide 6
EVALUATION
06
用辨識表現、穩定性與邊緣成本驗證假設
正式結果待資料蒐集完成後產生；本頁先定義可重現的評估方法。
− □ ×
①
H1｜分類效果
比較 Accuracy
與 Macro F1-score
圖表：群組柱狀圖
− □ ×
②
H2｜跨人穩定性
比較各使用者 F1
平均值與標準差
圖表：箱型圖或誤差棒圖
− □ ×
③
H3｜部署可行性
推論延遲、記憶體
模型大小、通訊量
圖表：表格＋柱狀圖
實驗切分規則
以使用者為單位切分資料：訓練集與測試集不得含同一受試者，
才能真正測到模型對新使用者的泛化能力。
避免錯誤：不可先宣稱準確率提升；所有結論必須由實驗數據支持。
預期驗證結論：個人化聯邦學習是否在效能、穩定性與資源成本之間取得合理平衡。
研究成果將以可比較、可量化、可重現的實驗證據呈現

## Slide 7
CONTRIBUTION
07
我們研究的，不只是一張會提醒的坐墊
三項預期貢獻
① 以低解析度壓力熱圖完成
非鏡頭式坐姿辨識
② 探討跨使用者資料差異下的
個人化聯邦學習效果
③ 驗證模型在邊緣設備上的
部署可行性
AIoT
− □ ×
⌂
智慧辦公
為長時間使用電腦者提供非侵入式的久坐與坐姿提醒。
− □ ×
▣
人體工學家具
作為辦公椅或電競椅的 AI 軟體加值方向。
− □ ×
＋
居家復健輔助
可延伸為坐姿達標率與復健追蹤的輔助工具。
下一步：感測原型 → 資料集 → 基準模型 → 個人化聯邦學習 → 實驗分析
RESEARCH VALUE / CROSS-USER GENERALIZATION × PRIVACY-ORIENTED EDGE AI